## Slide 1
Segelflugtheorie SFCL
Kommunikation
COMMUNICATIONS
Version 2 vom 21.02.2025
Notes: Revision 2
Änderungen:
Flugleiter in Betriebsleiter

## Slide 2: Hören, verstehen, reden
Wozu Kommunikation lernen?
rollen sie zur Piste 25 über Alpha
D Echo Delte Kilo Kilo pan pan pan pan pan pan engine failure
...kreuze Ihren Flugplatz in Flughöhe 800 ft
LH 734 descending FL65
wingman make tree sixty right then return to bla bla
??
LH 734 traffic ahead twelve o'clock 10 miles high speed
D - KJUL
delta kilo juliett uniform lima Queranflug Piste 07
delta 6144 abflugbereit
delta echo oscar vfr nach EDRC erbitte Rollinfo
Moment noch...

## Slide 3: Kommunikation: Gliederung (SFCL)
4.1 Begriffsbestimmungen
Definitions
4.2 Sprechfunkverkehr bei VFR-Flügen
VFR communications
  4.2.1 Sprechfunkverkehr bei VFR-Flügen an unkontrollierten Flugplätzen
VFR communication at uncontrolled airfields
  4.2.2 Sprechfunkverkehr bei VFR-Flügen an kontrollierten Flugplätzen
VFR communication at controlled airfields
  4.2.3 Sprechfunkverkehr bei VFR-Flügen mit Flugverkehrskontrollstellen (auf Strecke)
VFR communication with ATC (en-route)
4.3 Standardbetriebsverfahren
General operating procedures
4.4 Wettermeldungen (VFR)
Relevant weather information terms (VFR)
4.5 Verfahren bei Ausfall der Sprechfunkverbindung
Action required to be taken in case of communication failure
4.6 Not- und Dringlichkeitsmeldungen
Distress and urgency procedures
4.7 Funkwellenausbreitung im VHF-Bereich, Frequenzbereiche
General principles of VHF propagation and allocation of frequencies
Hinweis: Einzelne Kartenausschnitte sind mit freundlicher Genehmigung der DFS bzw. der R. Eisenschmidt GmbH in dieses Kapitel übernommen.
4.0 Einleitung

## Slide 4: 4.1 Begriffsbestimmungen
Definitions
4.1 Begriffsbestimmungen

## Slide 5: Definitionen und Begriffe
DEFINITIONEN UND BEGRIFFE
Damit sich Flieger untereinander und mit den Bodenstationen gut und unmissverständlich verständigen können, muss ein Pilot einige Begriffe und Fachwörter der Luftfahrt kennen.
Viele Begriffe sind Abkürzungen aus dem Englischen; du musst Ihre Bedeutung kennen.
Begriffe aus der Meteorologie:
VMC
Sprich: Wi-Emm-Ssi Visual Meteorological Conditions (Sichtflug-Wetterbedingungen) Beim Fliegen in VMC fliegst du nach Sicht. Du fliegst nicht in den Wolken und beim Segelflug musst du den Boden ständig sehen können.
VFR
Sprich: Wi-Eff-Aar oder Vau-Eff Err: Sichtflugregeln. Beim Fliegen nach Sichtflugregeln (VFR) befolgst du die Regeln des Fliegens nach Sicht. Diese Regeln findest du für jeden Luftraum auf der Rückseite der ICAO-Luftfahrtkarte oder in der…
AIP
(Aeronautical Information Publication) Dies ist eine Sammlung von Regeln und Informationen, die in jedem Land herausgegeben wird, in Deutschland unter https://www.aip.dfs.de
Special VFR, Sonder-VFR
Sprich: Sspeschel Wi-Eff-Aar: Sonder-VFR-Regeln Dies sind besondere Regeln, die für Kontrollzonen (CTR) als Freigaben erteilt werden können, wenn die Wetterbedingungen für den Sichtflug geringer als für Kontrollzonen vorgeschrieben sind. Dabei darfst du unterhalb der Standard-VFR-Wettergrenzen der CTR noch nach Sicht fliegen.
IMC
Sprich: Ei-Emm-Ssi Instrumentenflug-Wetterbedingungen Du fliegst nach deinen Instrumenten, kannst draußen den Boden und den Horizont nicht durchgängig sehen und hältst die VFR-Sichtgrenzen nicht ein. Du kannst nur nach deinen Instrumenten sicher fliegen. Dies ist für den Segelflug und Motorsegler nicht erlaubt!
4.1 Begriffsbestimmungen

## Slide 6: Definitionen und Begriffe
IFR
Sprich: Ei-Eff-Aar Instrumentenflugregeln Bei IFR befolgst du die Regeln des Instrumentenfluges. Wenn das Wetter außerhalb der Grenzen von VFR liegt, ist IFR die einzige Option. Dies ist für den Segelflug und Motorsegler nicht erlaubt!
ATIS
Sprich: Äitiss. Viele Flugplätze geben in der Regel ein aktuelles Landewetter heraus: Automatic Terminal Information Service. Start- und Landeinformationen werden ständig über eine Funkfrequenz gesendet. Ein ATIS wird alle halbe Stunde erneuert, es sei denn, es gibt plötzliche, signifikante Änderungen. Siehe Kapitel 4.4 für weitere Informationen zu ATIS.
GAFOR
GAFOR ist eine Abkürzung für „General Aviation FORecast“, Flugwettervorhersage für die allgemeine Luftfahrt. Siehe Kapitel „Meteorologie “.
VOLMET
Meteorologische Informationen für Flugzeuge im Flug. Wetterinformationen für Flugzeuge im Flug (siehe 4.4.1.) umfassen METAR und SPECI.
METAR
Flugplatz-Wetterbericht. Der aktuelle Wetterbericht, der von einem Flughafen alle 30 Minuten oder 60 Minuten schriftlich ausgegeben wird. Er ist über verschiedene Portale abrufbar (z.B. aeroweather.com ).
SPECI
Sonder-Wettermeldung. Eine SPECI wird ausgegeben, wenn eine signifikante (deutlich messbare) oder kritische Verschlechterung oder Verbesserung des Wetters an einem Flughafen eintritt. Sie wird wie ein METAR verbreitet.
4.1 Begriffsbestimmungen

## Slide 7: Definitionen und Begriffe
PIREP
Wenn Du selbst eine außergewöhnliche, nicht vorhergesagte Wettererscheinung bemerkst, die für das Fliegen in der Region wichtig ist, kannst Du beim Fluginformationsdienst ein PIREP (Pilot’s Report) abgeben, damit andere Piloten gewarnt werden können. Das kann starke Rauchentwicklung über einem Waldbrand, ein plötzlich entwickeltes Gewitter oder starke Turbulenz sein.
TAF
Terminal Aerodrome Forecast. Eine 9-, 24- oder 30-Stunden-Wettervorhersage (manchmal auch länger) für einen Flugplatz. Militärische Flugplätze geben in der Regel eine 12-Stunden-TAF heraus.
SIGMET
Signifikante meteorologische Informationen. Wetterbericht, der vor gefährlichen Wetterbedingungen auf der Strecke warnt. Zum Beispiel: Gewitter, Eisansatz, Turbulenzen, Vulkanasche, etc.
RVR
Runway visibility range: Pisten-Sichtweite: Die Entfernung, über die ein Pilot die Markierung oder Lichter auf der Landebahn sehen kann. Die RVR wird mit einem Gerät gemessen, das aus zwei Sensoren im Abstand von 10-20 Metern zueinander besteht. Ein Gerät sendet ein codiertes Lichtsignal an das andere Gerät. Ein eventueller Lichtverlust wird gemessen und daraus die RVR berechnet.
Sichtweite
Die Bodensicht am Flugplatz, angegeben wird der in allen Richtungen erkennbar geringste Wert. Dieser Wert ist immer kleiner oder gleich der RVR. Der BfL/Betriebsleiter stellt sie anhand der Sichtbarkeit bestimmter Punkte fest, deren Entfernung er kennt.
NOSIG
Sprich: Nousig. No significant change. Keine signifikante Änderung. Das bedeutet, dass sich das Wetter in den nächsten zwei Stunden nicht wesentlich ändern wird.
4.1 Begriffsbestimmungen

## Slide 8: Definitionen und Begriffe
BECMG
Sprich: Bicamming. Das liest man oft in METAR-oder TAF-Meldungen: Im angegebenen Zeitraum ändert sich das Wetter zu... (das kann anderer Wind, Niederschläge, Nebel, Aufklaren oder ähnliches sein).
TEMPO (Temporary)
Sprich: temporärri. Bedeutet: zeitweise. In einem angegebenen Zeitraum werden zeitweise bestimmte Wettererscheinungen auftreten. Beispiel (siehe 4.4.1.): "2015 2018 TEMPO TSRA": Das bedeutet: am 20. des Monats zwischen 15 Uhr UTC und 18 Uhr UTC, zeitweise Gewitter mit Starkregen.
Begriffe zu Höhe und Höhenmesser
Altitude, Height
Sprich: Ältitjud. Die Altitude: Flughöhe ist der vertikale Abstand zwischen einem Flugzeug und der Meereshöhe.
Die Height, sprich Häit: Höhe (Höhe über Grund) ist der vertikale Abstand zwischen dem Flugzeug und dem darunter liegenden Gelände.
Unterhalb der Übergangshöhe (siehe unten) wird die Höhe in Fuß angegeben, darüber in Flugflächen, wobei die Übergangshöhe die niedrigste nutzbare Flugfläche (siehe unten) ist. Gemeint ist fast immer die Flughöhe über dem Meeresspiegel.
Altitude setting, Altimeter setting
Höhenmesser-Einstellung
Dies ist der Druck, den du in der Druckskala (kleines Fenster) deines Höhenmessers einstellst. Anhand dieses Drucks zeigt das Instrument an, in welcher Höhe du in Bezug auf den eingestellten Druck fliegst. Für die Flugsicherung ist es wichtig, dass alle Flugzeuge in einer bestimmten Region oder oberhalb einer bestimmten Höhe (siehe Übergangshöhe) die gleiche Einstellung haben. Das ist wichtig, weil die Flugsicherung bei der Zuweisung von Flughöhen einen bestimmten Höhenabstand zwischen den Flugzeugen einhalten möchte.
4.1 Begriffsbestimmungen

## Slide 9: Definitionen und Begriffe
QNH
(sprich: Kju-En-Äitsch), QNH ist der Luftdruck am Flugplatz, der auf den Druck auf Meereshöhe gemäß der Standardatmosphäre reduziert wurde.
QNE/Standard-Höhenmessereinstellung
(sprich Kju-En-Ii; Standard-Altimeter) Der Standarddruck ist der Druck der Standardatmosphäre auf Meereshöhe. Stelle 1013.25 hPa auf der Druckskala des Höhenmessers ein, um den Höhenmesser auf QNE einzustellen. Bei einer bestimmten Höhe stellst du von QNH auf 1013.25 hPa um (siehe Übergangshöhe). Auch der Transponder misst und sendet die Flugfläche in QNE.
Transition altitude: Übergangshöhe
Dies ist die Höhe, ab der im Steigflug 1013,25 hPa in der Druckskala des Höhenmessers eingestellt wird. Alle Flugzeuge oberhalb fliegen also mit der gleichen Höhenmessereinstellung. In Deutschland ist die Übergangshöhe auf 5.000 ft über dem Meeresspiegel oder 3.500 Fuß über Gelände festgelegt (der höhere Wert ist maßgebend).
Transition level: Übergangsebene
Die Flugfläche, bei der im Sinkflug von Standard wieder auf die lokale Höhenmessereinstellung (QNH) gewechselt werden muss.
Flight Level (FL): Flugfläche
Sprich: Flait Lewwel. FL ist die Höhe in Hunderten von Fuß, wobei die letzte Ziffer eine Null oder eine Fünf ist, wenn der Höhenmesser auf den Standarddruck auf Meereshöhe (1013,25 hPa) eingestellt ist. Zeigt dein Höhenmesser dann 6.500 ft an, bist du in FL 65 und sagst, wenn du gefragt wirst, „flight level“ (oder „Flugfläche“) „sechs fünf“. Das ist keine „echte“ Höhe über irgend etwas, sondern eine „Druckfläche“.
Begriffe zur ZEIT
ETA
Sprich: Ii-Ti-Äi. Bedeutet: Geschätzte Ankunftszeit. Das ist deine geschätzte Ankunftszeit an einem bestimmten Punkt oder am Zielflugplatz.
UTC
Sprich: Ju-Ti-Ssi Alle Zeiten in der Luftfahrt werden in UTC (Universal Time Co-ordinated: koordinierte Weltzeit) angegeben. Dies ist eine Standardzeit, die auf einer Atomuhr basiert und im Sommer 2 Stunden und im Winter 1 Stunde von der mitteleuropäischen Zeit abweicht. Die UTC wird auch nach der alten Bezeichnung "Zulu-Zeit" genannt.
4.1 Begriffsbestimmungen

## Slide 10: Definitionen und Begriffe
Allgemeine Begriffe
Aeronautical mobile Service / Beweglicher Flugfunkdienst
Das ist ein komplizierter Begriff. Die offizielle Definition lautet: Der Flugfunkdienst zwischen Bodenstellen und Luftfunkstellen (Flugzeugen) bzw. zwischen Flugzeugen untereinander. Auch Funkverkehr zwischen Einsatzfahrzeugen und Flugzeugen, und der ELT (siehe unten) gehören dazu. Zusammengefasst kann dies als der gesamte Flugfunkdienst gesehen werden.
Es gibt auch den „festen“ Flugfunkdienst, mit dem Bodenstationen miteinander kommunizieren (z.B. Radarstationen oder FIS-Regionalstationen, heutzutage auch Remote-Kontrolltürme.
Aeronautical station
Eine Bodenstation, die mobilen Flugfunkdienst bereitstellt. Eine solche Station kann ein Kontrollturm, ein Lotse bei dem FIS, (siehe unten) aber auch eine Bohrinsel oder ein Schiff auf See sein.
Aircraft station
Ein Flugzeug, das mit einem Funkgerät ausgestattet ist.
AIS
Aeronautical Information Service:
Der Flugberatungsdienst, der für die Veröffentlichung der AIP (siehe unten), der NOTAMs (siehe unten), der Luftfahrtkarten, der AICs (siehe unten) und der aktuellen Ergänzungen zur AIP verantwortlich ist. In Deutschland ist das die Deutsche Flugsicherung (DFS). Deren Publikationen sind unter www.dfs.de zu finden.
AIP: Aeronautical Information Publication
Dies ist eine Veröffentlichung des AIS eines Landes und besteht aus den Hauptteilen
GEN (Allgemein): die nationalen Vorschriften,
ENR (enroute = unterwegs), die Vorschriften beim Fliegen,
AD (aerodromes: Flugplätze), die Vorschriften und Verfahren für jeden Flugplatz.
Hier finden sich auch MET (Wetter) und COM (Kommunikation).
4.1 Begriffsbestimmungen

## Slide 11: Definitionen und Begriffe
Aeronautical Information Circular
Eine Anweisung, die sich auf Flugsicherheit, Navigation, technische Verwaltung und Vorschriften bezieht und nicht die Anforderungen für die Veröffentlichung eines NOTAMs erfüllt.
FIR
Fluginformationsgebiet Dies ist ein Bereich, in dem FIS (siehe unten) und Alarmierungsdienst (= Bearbeitung von Notrufen) angeboten werden
FIS
Fluginformationsdienst: Informationsdienst für Flugzeuge im Flug. In Deutschland gibt es den FIS Langen, der in 10 verschiedenen Sektoren (räumlichen Bereichen) den VFR-Piloten Informationen, Hinweise und Beratung zu Themen wie Luftverkehr, Wetter und dem Status deines Flugplans gibt. Bei wenig Betrieb werden die Sektoren gemeinsam betreut. Es kann sein, dass ein Lotse dich auffordert, die Frequenz zu wechseln, und du anschließend weiter mit demselben Lotsen sprichst.
In Deutschland sind das die FIR Langen, Bremen und München.
4.1 Begriffsbestimmungen
ATC
Kurzbezeichnung für Air Traffic Control: Flugverkehrskontrolldienst. Das sind die Fluglotsen in den Kontrollzonen großer Flugplätze, aber auch die Lotsen, die dir Freigaben zum Durchfliegen bestimmter Lufträume geben, wie z.B. Frankfurt RADAR. Hier werden auch Informationen gegeben, vor allem aber Freigaben erteilt, Anweisungen gegeben und der oft dichte Verkehr gestaffelt.
CTR
Kontrollzone Ein Gebiet um einen Flugplatz unter der Kontrolle der örtlichen Flugsicherung. Für den Einflug benötigst du eine Freigabe vom Kontrollturm.

## Slide 12: Definitionen und Begriffe
ATZ
Flugplatzverkehrszone. Dies ist ein kleiner Bereich um einen Flugplatz, der manchmal Schutz für startende und landende Flugzeuge im Umfeld großer Flughäfen bietet. In Deutschland hat z.B. Egelsbach eine ATZ, im Bereich des Flughafens Frankfurt.
TMA
Terminal Control Area Eine TMA ist ein Anflugkontrollbereich um und über einer CTR, in dem der abfliegende und anfliegende Verkehr zu einem Flughafen kontrolliert wird. Das sind Lufträume der Klasse Luftraum E. Es ist keine Freigabe zum Einflug nötig, aber die Sichtflugregeln sind andere.
Flight plan
Flugplan Ein Flugplan ist ein Dokument, das ein Pilot aufgeben muss, wenn er einen Flug mit einem motorgetriebenen Flugzeug (auch TMG) ins Ausland oder auf bestimmten Strecken durchführt (mit einigen Ausnahmen). Die Bedingungen sind in der AIP angegeben (siehe AIP). Bei längeren Überlandflügen mit einem Motorsegler wird dringend empfohlen, einen Flugplan zu aufzugeben, da dieser im Notfall dem Such- und Rettungsdienst
(siehe SAR) helfen kann. Auch für Instrumentenflüge, Fallschirmabsprünge, Kunstflug und Nacht-Überlandflüge sind Flugpläne Pflicht.
SAR
Search And Rescue Dies ist der Oberbegriff für alle Notfall- und Rettungsdienste.
SSR
Secondary Surveillance Radar – Sekundärradar: Ein Radarsystem (Radar = RAdio Detection And Ranging), das von der Flugsicherung eingesetzt wird, um Mode S-Transponder (siehe 4.2.3.) zu empfangen und die Position von Flugzeugen zu bestimmen.
ELT
Emergency Locator Transmitter: ein Notrufsender, der nach einem Absturz automatisch oder durch manuelle Aktivierung ein Alarm- und Positionssignal auf 121,500 MHz (der internationalen Notruffrequenz) und auf 406 MHz an Satelliten sendet.
4.1 Begriffsbestimmungen

## Slide 13: Definitionen und Begriffe
VHF
Very High Frequency Dies ist das Frequenzband (Wellenlänge), das in der Luftfahrt verwendet wird. In der Langstrecken-Luftfahrt wird auch noch die HF – Hochfrequenz für eine größere Reichweite eingesetzt. Die von der Luftfahrt verwendeten Frequenzen liegen zwischen 108 MHz und 137 MHz. MHz (Megahertz) bezeichnet dabei die Frequenz. 108 MHz bis 118 MHz werden von Funkfeuern (VOR) genutzt, die wir bei Segelflugzeugen selten nutzen. 118 MHz bis 137 MHz wird für Aeronautical Mobile Service, also den Sprechfunk, verwendet.
GPS
Global Positioning System Ein Satellitensystem, das dem US-Militär gehört und von ihm entwickelt wurde. GPS ist heute neben dem Kartenlesen das wichtigste Navigationsinstrument im Segel- und Motorsegelflug. Es gibt weitere Navigationssysteme, vor allem GLONASS (russisch) und bald GALILEO (europäisch). Viele GPS-Empfänger nutzen diese auch bereits.
NOTAM
Notice to Airmen – Nachrichten für Luftfahrer Eine NOTAM enthält eine Warnung oder eine Anweisung, zum Beispiel eine Warnung vor Vögeln, defekter Flugplatzbeleuchtung, gesperrten Start- und Landebahnen und Rollwegen, defekten Funkfrequenzen
oder gesperrten Lufträumen (vielleicht bei einem Staatsbesuch) usw. Wenn der amerikanische Präsident in Ramstein landet, wird der Luftraum um Ramstein in der Regel in einem Radius von 20 Meilen gesperrt.
Es kann sich auch um eine Änderung im Text der AIP handeln, die noch nicht in die AIP eingearbeitet wurde.
Simplex
Kommunikation, bei der nur in eine Richtung übertragen wird. Dies gilt für die Ausstrahlung einer ATIS- oder anderen Nachricht, die nicht an eine bestimmte Station gerichtet ist. Auf diesen Frequenzen darf man nicht senden!
4.1 Begriffsbestimmungen

## Slide 14: Buchstaben, Ziffern und Zahlen
4.1 Begriffsbestimmungen
 | Wort | Aussprache
A | ALFA | AL-FA
B | BRAVO | BRA-VO
C | CHARLIE | TSCHAR-LIE
D | DELTA | DEL-TA
E | ECHO | EKKO
F | FOXTROT | FOXTROT
G | GOLF | GOLF
H | HOTEL | HO-TEL
I | INDIA | IN-DIA
J | JULIETT | DSCHUL-LIETT
K | KILO | KI-LO
L | LIMA | LI-MA
M | MIKE | MAIK
N | NOVEMBER | NO-VEM-BER
O | OSCAR | OS-CAR
P | PAPA | PA-PA
Q | QUEBEC | KWI-BECK
R | ROMEO | RO-ME-O
S | SIERRA | SI-ERR-A
T | TANGO | TEN-GO
 | Wort | Aussprache | 
U | UNIFORM | JU-NI-FORM | 
V | VICTOR | VIK-TOR | 
W | WHISKY | UIS-KIE | 
X | X-RAY | EKS-RAY | 
Y | YANKEE | JENG-KI | 
Buchstaben, Ziffern und Zahlen
Links stehen die Buchstaben, ihre ICAO-Codierung und deren Aussprache.
Weiter unten siehst du die Aussprache der Ziffern und Zahlen. Alle Zahlen, die für das Rufzeichen eines Flugzeugs, den Steuerkurs, den Kurs, die Windrichtung und die Geschwindigkeit verwendet werden, werden separat ausgesprochen.
Bei der Übertragung von Transpondercodes ist jede Ziffer einzeln zu übertragen, es sei denn, der Transpondercode besteht nur aus ganzen Tausendern; in diesem Fall ist die Information durch Aussprechen der Tausenderziffer gefolgt von dem Wort "THOUSAND" oder „Tausend“ zu übertragen.
Die Zahlen Hundert und Tausend werden zur Angabe der Höhe bzw. Sichtweite nur für alle Zahlen verwendet, die vollständige Hunderter oder Tausender enthalten. Zahlen, die aus mehr als einer Ziffer bestehen, werden nacheinander gesprochen.
(unterstrichene Silben in der Aussprache sind zu betonen ):

## Slide 15: Ziffern und Zahlen
Zahl | Zahlwort | Aussprache
0 | ZERO | SI-RO
1 | ONE | UAN
2 | TWO | TU
3 | THREE | TRI
4 | FOUR | FOR
5 | FIVE | FAIF
6 | SIX | SIX
7 | SEVEN | SEWWEN
8 | ACHT | ÄIT
9 | NINE | NAI-NER
. | DECIMAL | DESSIMEL
100 | ONE HUNDRED | HANDRED
1000 | THOUSAND | TAUSEND
Beispiele | 
3,5 | TRI DESSIMEL FAIF
30 | TRI SIRO
75 | SEWWEN FAIF
100 | UAN HANDRED
1000 | UAN TAUSEND
5400 | FAIF TAUSEND FOR HANDRED Auch: FAIF FOR SIRO SIRO
D-KSUB | DELTA KILO SIERRA UNIFORM BRAVO
D-7025 | DELTA SEWWEN SIRO TU FAIF
FL 95 | FLAIT LEWWEL NAINER FAIF
090° | HEDDING SIRO NAINER SIRO
SQUAWK 7000 | SKWOAK SEWWEN TAUSEND
SQUAWK 3701 | SKWOAK TRI SEWWEN SIRO UAN
123.355 | UAN TU TRI DESSIMEL TRI FAIF FAIF
4.1 Begriffsbestimmungen

## Slide 16: Standardwörter
Standardwörter
In der Luftfahrtkommunikation werden die folgenden Standardwörter verwendet :
Du musst nicht alle sprechen können, aber die wichtigsten solltest Du verstehen:
Begriff | Aussprache | Bedeutung
Negative | Neggatif | Nein, nicht. (Ablehnung)
Affirm | Äfförm | Ja (Bestätigung)
Wilco | Uilko | Das werde ich tun. Wilco bedeutet: Ich verstehe die Botschaft und werde sie umsetzen.
Standby | Ständ bei | Warten Sie! (nicht reagieren, ich bin beschäftigt. Ich rufe Sie zurück)
Roger | Rodscher | Ich habe Ihre Nachricht erhalten
Say again | Säi ägenn | Wiederholen Sie die Meldung
Confirm | Kon-förm | Bestätigen Sie …(zweifelhafte Meldung)
4.1 Begriffsbestimmungen
Begriff | Aussprache | Bedeutung
Cleared for | Klierd for | Frei(gegeben) zum... (Erlaubnis zum)
Cancel | Kän-zel | Stornieren Sie die vorige Absicht/Freigabe/…
Correction | Korrektschen | Ich habe etwas falsch gesagt, die richtige Meldung lautet....
Monitor | Monni-tor | Hören Sie die folgende Frequenz ab, aber nehmen Sie keinen Kontakt auf
Break Break | Bräik Bräik | Es folgt eine Nachricht an eine andere Station.
Break | Bräik | Jetzt kommt der zweite Teil meiner Nachricht
Read back | Ried beck | Wiederholen Sie meine Nachricht wörtlich
Report | Ri-Port | Berichten Sie… (z.B. wenn Sie Höhe oder einen bestimmten Punkt erreicht haben)
MAYDAY MAYDAY MAYDAY | Mäidäi… | Notruf. Dreimal sprechen.
PAN PAN | Pahn Pahn | Es folgt eine dringende Meldung

## Slide 17: Verständigung
Testverfahren (Funkcheck)
Manchmal wird ein Sender dich fragen, wie gut du die Nachricht verstanden hast. Das geschieht dann mit dem Satz "How do you read?" oder „Wie ist die Verständigung?“ Du antwortest auf diese Frage mit einer Zahl auf der Verständlichkeitsskala von 1 bis 5:
Wert | Antwort-Text | Bedeutung
1 | Verstehe Sie Eins | Unverständlich. Auch: „reading you…“
2 | Verstehe Sie Zwo | Überwiegend unverständlich
3 | Verstehe Sie Drei | verständlich, aber mit Schwierigkeiten
4 | Verstehe Sie Vier | verständlich
5 | Verstehe Sie Fünf | Sehr gut verständlich
4.1 Begriffsbestimmungen