## Slide 1
Segelflugtheorie SFCL
Grundlagen des Fliegens
PRINCIPLES OF FLIGHT

## Slide 2: Gliederung (SFCL)
5 Grundlagen des Fliegens
  Principles of flight
5.1 Aerodynamik (Strömungslehre)
Aerodynamics (airflow)
5.2 Flugmechanik
Flight mechanics
5.3 Stabilität
Stability
5.4 Steuerung
Control
5.5 Betriebsgrenzen (Manöverlasten und Lastvielfache)
Limitations (load factor and manoeuvres)
5.6 Überziehen und Trudeln
Stalling and spinning
5.7 Steilspirale
Spiral dive
5.8 Propeller
Propeller

## Slide 3: 5.2 Flugmechanik
Flight mechanics

## Slide 4: Kräfte im Horizontalflug
Im Horizontalflug wirken vier Kräfte auf ein Flugzeug:
Der Auftrieb A hält das Flugzeug in der Luft.
Das Gewicht G kommt durch die Anziehungskraft der Erde zustande.
Der Schub S wird vom Propeller oder auch vom Schleppseil geliefert.
Der Widerstand W versucht, die Geschwindigkeit des Flugzeugs abzubremsen.
Die resultierende Luftkraft L ergibt sich aus
5.2 Flugmechanik

## Slide 5: Kräfte im Gleitflug
Wenn keine Schubkraft wirkt, stehen die Luftkraft L und das Gewicht G im Gleichgewicht.
Die Kraft G kann in zwei Komponenten aufgeteilt werden: G1 ist so groß wie der Auftrieb A, G2 ist so groß wie der Widerstand W.
Der Auftrieb A steht definitionsgemäß senkrecht zur Anströmrichtung (ergibt sich aus dem Fluggeschwindigkeitsvektor), der Widerstand W parallel dazu.
5.2 Flugmechanik
Flug-
Geschwindigkeit

## Slide 6: Winkel im Gleitflug
Der Winkel der Längsachse mit dem Horizont wird als Längsneigungswinkel des Flugzeugs bezeichnet.
Der Winkel zwischen der Flugbahn des Flugzeugs und dem Horizont ist der Bahnwinkel oder Gleitwinkel.
Der Winkel zwischen der Sehne und der Längsachse ist der Einstellwinkel.
Der Winkel zwischen der Sehne und der Anströmrichtung ist der Anstellwinkel.
5.2 Flugmechanik

## Slide 7: Änderung des Gleitwinkels
Bei größerem Widerstand wird die Flugbahn des Segelflugzeugs relativ zum Horizont steiler (der Gleitwinkel wird größer).
Mit größerer Geschwindigkeit erhöht sich der Widerstand, die Sinkgeschwindigkeit nimmt zu, und daher wird der Gleitwinkel (Winkel der Flugbahn mit dem Horizont) größer und damit schlechter.
5.2 Flugmechanik

## Slide 8: Geschwindigkeitspolare
Mindestgeschwindigkeit – das ist die Überziehgeschwindigkeit.
Geschwindigkeit des geringsten Sinkens – zu finden am obersten Punkt der Geschwindigkeitspolare.
Geschwindigkeit des besten Gleitens – das ist die Fluggeschwindigkeit, mit der man die größtmögliche Strecke zurückgelegt.
Zulässige Höchstgeschwindigkeit – schneller zu fliegen ist verboten.
5.2 Flugmechanik

## Slide 9: Charakteristische Geschwindigkeiten
Mindestgeschwindigkeit – das ist die Überziehgeschwindigkeit.
Geschwindigkeit des geringsten Sinkens – zu finden am obersten Punkt der Geschwindigkeitspolare.
Geschwindigkeit des besten Gleitens – das ist die Fluggeschwindigkeit, mit der man die größtmögliche Strecke zurückgelegt.
Zulässige Höchstgeschwindigkeit – schneller zu fliegen ist verboten.
5.2 Flugmechanik

## Slide 10: Gleitzahl
Die Gleitzahl ist das Verhältnis von zurückgelegter Strecke zu Höhenverlust.
Die Gleitzahl wird berechnet, indem man die Fluggeschwindigkeit durch die Sinkgeschwindigkeit dividiert. Beispiel:
Die Gleitzahl ergibt sich auch aus dem Verhältnis von Auftrieb zu Widerstand:
5.2 Flugmechanik

## Slide 11: Geringstes Sinken
5.2 Flugmechanik
Am obersten Punkt der Geschwindigkeitspolaren findet man das geringste Sinken.
Mit der zugehörigen Geschwindigkeit (Geschwindigkeit des geringsten Sinkens) muss man fliegen, um so lange wie möglich in der Luft zu bleiben.

## Slide 12: Bestes Gleiten
5.2 Flugmechanik
Mit der Geschwindigkeit des besten Gleitens kann aus einer bestimmten Höhe die größtmögliche Strecke zurückgelegt werden (in ruhiger Luft).

## Slide 13: Geschwindigkeitspolare bei Gegenwind
5.2 Flugmechanik
Beste Gleitzahl bei Gegenwind

## Slide 14: Geschwindigkeitspolare bei Wasserballast
5.2 Flugmechanik
Beste Geschwindigkeit bei Flügen mit Wasserballast

## Slide 15: Geschwindigkeitspolare bei Wölbklappen
5.2 Flugmechanik
Beste Fluggeschwindigkeiten für verschiedene Wölbklappenstellungen

## Slide 16: Geschwindigkeitspolare ASW 28
5.2 Flugmechanik
Flug­ge­schwin­­dig­keit | Sink­ge­schwin­dig­keit | Gleit­zahl | Gleit­winkel | Flug­masse | Gewicht = Flugmasse * 9,91 m/s² | Widerstand = Gewicht/Gleitzahl
93 km/h | 2 km/h | 45 | 1,2° | 325 kg | 3188 N | 3188 N : 45 = 71 N
150 km/h | 5 km/h | 30 | 2° | 325 kg | 3188 N | 3188 N : 30 = 106 N
200 km/h | 14 km/h | 14 | 4° | 325 kg | 3188 N | 3188 N : 14 = 228 N

## Slide 17: Flugstrecken bei verschiedenen Geschwindigkeiten
5.2 Flugmechanik
Flug­ge­schwin­­dig­keit | Sink­ge­schwin­dig­keit | Gleit­zahl | Gleit­winkel | Flug­masse | Gewicht = Flugmasse * 9,91 m/s² | Widerstand = Gewicht/Gleitzahl
93 km/h | 2 km/h | 45 | 1,2° | 325 kg | 3188 N | 3188 N : 45 = 71 N
150 km/h | 5 km/h | 30 | 2° | 325 kg | 3188 N | 3188 N : 30 = 106 N
200 km/h | 14 km/h | 14 | 4° | 325 kg | 3188 N | 3188 N : 14 = 228 N

## Slide 18: Geschwindigkeitspolare DG-300
5.2 Flugmechanik

## Slide 19: DG-300 mit Wasserballast
Flächenbelastung W/S | 32 kg/m² | 40 kg/m² | 50 kg/m²
Überziehgeschwindigkeit | 68 km/h | 77 km/h | 86 km/h
geringstes Sinken | 0,56 m/s | 0,62 m/s | 0,68 m/s
bei | 78 km/h | 87 km/h | 98 km/h
beste Gleitzahl | 41 | 41,5 | 42
bei | 100 km/h | 112 km/h | 122 km/h
5.2 Flugmechanik

## Slide 20: Geschwindigkeit des besten Gleitens
5.2 Flugmechanik
Die Geschwindigkeit für das beste Gleiten ermittelst du, indem du vom Ursprung (Nullpunkt) eine Tangente an die Polare legst.
Von dort, wo die Linie die Polare berührt, gehst du senkrecht nach oben, um die Geschwindigkeit abzulesen.

## Slide 21: Bestes Gleiten im Abwind
5.2 Flugmechanik
Wenn du durch Abwind fliegst, verschiebt sich die gesamte Polare um den Wert des Sinkens nach unten.
Wenn du dann eine Tangente durch den Ursprung ziehst, erhältst du eine höhere Geschwindigkeit für den besten Gleitwinkel.

## Slide 22: Bestes Gleiten bei Gegenwind
5.2 Flugmechanik
Gegenwind | Stärke | Ringeinstellung
mäßig | 5 m/s  10 kt  18 km/h | + 0,25 m/s
stark | 10 m/s  20 kt  36 km/h | + 0,5 m/s
sehr stark | 15 m/s  30 kt  54 km/h | + 0,75 m/s
Geschwindigkeitspolare LS 4. Bei 35 km/h Gegenwind muss der Mac-Cready-Ring auf +0,4 m/s eingestellt werden, um mit der Geschwin-digkeit des besten Gleitens gegen den Wind zu fliegen.

## Slide 23: Nutzen von Wasserballast
5.2 Flugmechanik
Überziehgeschwindigkeit nimmt zu
kleine Fluggeschwindigkeit: Sinkgeschwindigkeit wird größer.
große Fluggeschwindigkeit: Sinkgeschwindigkeit wird kleiner.
Gleitwinkel wird besser, Reisegeschwindigkeit nimmt zu.
Fliegen mit Wasserballast => Schlechter steigen, besser gleiten

## Slide 24: Kreisradius mit und ohne Wasserballast
5.2 Flugmechanik
Zwei Segelflugzeuge fliegen mit jeweils 45°Querneigung, das innere (blauer Kreis) ohne und das äußere (grauer Kreis) mit Wasserballast.
Das innere fliegt mit einer Geschwindigkeit von 90 km/h und hat eine Sinkgeschwindigkeit von 1,2 m/s. Sein Kreisradius beträgt 62 m.
Das äußere fliegt mit einer Geschwindigkeit von 110 km/h und hat eine Sinkgeschwindigkeit von 1,4 m/s. Sein Kreisradius beträgt 93 m.