## Slide 1: 8.3. Fahrwerk, Räder, Reifen und Bremsen

## Slide 2: Inhalt
8.1 Flugzeugzelle
Airframe
8.2 Bauarten, Belastung und Beanspruchung der Struktur
System design, loads and stresses
8.3 Fahrwerk, Räder, Reifen und Bremsen
Landing gear, wheels, tyres and brakes
8.4 Masse und Schwerpunkt
Mass and balance
8.5 Steuerung
Flight controls
8.6 Instrumentierung
Instruments
8.7 Aufrüsten von Segelflugzeugen, Ruderanschlüsse
Rigging of aircraft, connection of control surfaces
8.8 Handbücher und Betriebsanweisungen
Manuals and documents
8.9 Lufttüchtigkeit und Instandhaltung
Airworthiness and maintenance
8.10 Zelle, Motoren und Propeller
Airframe, engines and propellers
8.11 Wasserballastanlagen
Water ballast systems
8.12 Batterien (Kapazität und Einsatzgrenzen)
Batteries (performance and operational limitations)
8.13 Rettungsfallschirme
Emergency parachutes
8.14 Notaustiegshilfen
Emergency bail-out aid

## Slide 3: Inhalt
8.3.1 Fahrwerk
8.3.2 Bug-/Heckradsteuerung: Bauweisen und Funktion
8.3.3 Bremsanlage
  Hydraulische Bremse bei Segelflugzeugen
  Scheibenbremse
  Trommelbremse
  Verschleiß
8.3.4 Räder und Bereifung

## Slide 4: Fahrwerk
Ein Segelflugzeug hat ein Fahrwerk, um die Kräfte, die am Boden beim Start und vor allem bei der Landung auf das Flugzeug wirken, abzufangen. Außerdem ermöglicht das Fahrwerk den Bodentransport und ermöglicht dem Piloten ein kontrolliertes Bremsen.

## Slide 5: Kufe und ungefedertes Rad (ASK 13)
Abbildung 8.3.1 Basis Schleicher ASK-13
Drehpunkt für Kufe
Drehpunkt für Hauptradaufhängung
Gummiklotz
S leer
S beladen
Gummikörper
Sporn mit Blattfeder oder Gummiklotz

## Slide 6: Fahrwerk eines modernen Kunststoff-Segelflugzeuges
Hauptrad, meist Gasdruck gefedert
Spornrad oder Gummisporn
Bugrad, ungefedert

## Slide 7: Einziehbares Hauptrad

## Slide 8: Einzieh-Fahrwerk mit Verknieung
Bremssattel
Bremsscheibe
Fahrwerksverknieung bei ausgefahrenem Hauptrad
schlauch
Brems
r

## Slide 9: Schiebendes Aufsetzen
Schwerpunkt vor Hauptrad
Schwerpunkt hinter Hauptrad
Allgemein wirst du es einfacher haben geradeaus zu rollen, mit einem Flugzeug dessen Schwerpunkt vor dem Hauptrad liegt.
Was ein Fahrwerk sonst noch alles aushalten muss, kannst du dir in diesem Video mal ansehen. Glider crash land - YouTube

## Slide 10: Inhalt
8.3.1 Fahrwerk
8.3.2 Bug-/Heckradsteuerung: Bauweisen und Funktion
8.3.3 Bremsanlage
  Hydraulische Bremse bei Segelflugzeugen
  Scheibenbremse
  Trommelbremse
  Verschleiß
8.3.4 Räder und Bereifung

## Slide 11: Bugradsteuerung

## Slide 12: Heckradsteuerung

## Slide 13: Heckradanlenkung
Meist über Federn vom Gestänge entkoppelt.
Mit den kleinen Rädern möglichst keine Kanten überrollen, sonst passiert das wie im Bild rechts

## Slide 14: Inhalt
8.3.1 Fahrwerk
8.3.2 Bug-/Heckradsteuerung: Bauweisen und Funktion
8.3.3 Bremsanlage
  Hydraulische Bremse bei Segelflugzeugen
  Scheibenbremse
  Trommelbremse
  Verschleiß
8.3.4 Räder und Bereifung

## Slide 15: Aufbau der Trommelbremse
Abbildung Trommelbremse (LS4): oberhalb, in der Mitte der Trommel und unterhalb der Bremsbeläge montiert.
Die Übertragung der Betätigungskraft zum Rad erfolgt bei Trommelbremsen mechanisch über Bremsseilzüge

## Slide 16: Trommelbremse und Scheibenbremse
Abbildung ohne Bremssattel
Abbildung ohne Trommel
Verschleiß tritt sowohl an den Bremsbelägen als auch an der Bremsscheibe auf. Bei Erreichen der jeweiligen Verschleißgrenze (siehe Betriebshandbuch) muss das entsprechende Bauteil erneuert werden.

## Slide 17
Unsere Segelflugzeuge werden immer leistungsfähiger, die Batterien werden größer oder es kommen neue, schwere Batterien hinzu (Elektroantriebe) und die Mitnahme von zusätzlichem Ballast (Wasser) ist oft auch in großen Mengen möglich.
... und beim E-Antrieb wird das Flugzeug mit der "Entleerung der Batterie" mit Sicherheit nicht leichter.
Daher finden immer mehr hydraulische Bremsen Verwendung.
Voraussetzung dafür ist ein Hauptfahrwerk mit Scheibenbremse.

## Slide 18: Hydraulische Bremse
Die Übertragung der Betätigungskraft zum Rad erfolgt bei Scheibenbremsen hydraulisch über einen Hauptbremszylinder und Hydraulikleitungen.

## Slide 19: Inhalt
8.3.1 Fahrwerk
8.3.2 Bug-/Heckradsteuerung: Bauweisen und Funktion
8.3.3 Bremsanlage
  Hydraulische Bremse bei Segelflugzeugen
  Scheibenbremse
  Trommelbremse
  Verschleiß
8.3.4 Räder und Bereifung

## Slide 20: Rutschmarke
Rutschmarke

## Slide 21: Spornkullerausführungen
Spornkuller an Blattfeder
des Schleifsporns befestigt
Spornkuller mit Halbschalen
an Rumpfröhre befestigt

## Slide 22: Flächenrad für den Autotransport

## Slide 23: Räder, die nicht mitfliegen dürfen bleiben am Boden
Nein, das ist keine Massenkarambolage von Rollstuhlfahrern!