## Slide 1: 8.4. Masse und Gleichgewicht

## Slide 2: Inhalt
8.1 Flugzeugzelle
Airframe
8.2 Bauarten, Belastung und Beanspruchung der Struktur
System design, loads and stresses
8.3 Fahrwerk, Räder, Reifen und Bremsen
Landing gear, wheels, tyres and brakes
8.4 Masse und Schwerpunkt
Mass and balance
8.5 Steuerung
Flight controls
8.6 Instrumentierung
Instruments
8.7 Aufrüsten von Segelflugzeugen, Ruderanschlüsse
Rigging of aircraft, connection of control surfaces
8.8 Handbücher und Betriebsanweisungen
Manuals and documents
8.9 Lufttüchtigkeit und Instandhaltung
Airworthiness and maintenance
8.10 Zelle, Motoren und Propeller
Airframe, engines and propellers
8.11 Wasserballastanlagen
Water ballast systems
8.12 Batterien (Kapazität und Einsatzgrenzen)
Batteries (performance and operational limitations)
8.13 Rettungsfallschirme
Emergency parachutes
8.14 Notaustiegshilfen
Emergency bail-out aid

## Slide 3: Inhalt
8.1 Zusammenhang von Schwerpunkt, Beladung und Trimmung
8.4.1 Aerodynamische Trimmung
8.4.2 Federtrimmung
8.4.3 Beladen und Trimmen
8.4.4 Wägung
8.4.5 Wasserballast

## Slide 4: Zusammensetzung Flugmasse
Die Flugmasse eines Segelflugzeugs setzt sich folgendermaßen zusammen:
Für die richtige Beladung eines Segelflugzeuges muss die maximale Masse und ihre Verteilung eingehalten werden:
die höchstzulässige Flugmasse
die höchstzulässige Masse der nichttragenden Teile
die Schwerpunktgrenzen

## Slide 5: Kräfte um die Querachse
FA
FH
Schwerpunkt
Center of Gravity CG
FG
Gewichtskraft
Auftrieb
Abtrieb
Druckpunkt
Center of Pressure CP

## Slide 6: Momentenausgleich um die Querachse
FA
FH
a
MFA = a  FA
MFH = b  FH
MFA = MFH
Hebelarm
Hebelarm b
FG
Gewichtskraft
Auftrieb
Abtrieb
MFA
MFH
Beim stationären Geradeausflug müssen die am Segelflugzeug angreifenden Kräfte im Gleichgewicht stehen.

## Slide 7: Instabiles oder stabiles Flugverhalten
Instabiles Flugzeug – bei Störung nimmt Abweichung weiter zu
Abweichung
Zeit
Abweichung
Zeit
Stabiles Flugzeug – bei Störung nimmt Abweichung ab

## Slide 8: Schwerpunkt vor dem Druckpunkt des Auftriebs: immer stabil

## Slide 9: Schwerpunkt hinter dem Druckpunkt des Auftriebs: abnehmende Stabilität

## Slide 10: Schwerpunkt hinter der hinteren Grenze: instabil

## Slide 11: Vordere Grenze der Schwerkraft: unkontrollierbar

## Slide 12: Einfluss der Massenverteilung auf die Schwerpunktslage

## Slide 13: Inhalt
8.1 Zusammenhang von Schwerpunkt, Beladung und Trimmung
8.4.1 Aerodynamische Trimmung
8.4.2 Federtrimmung
8.4.3 Beladen und Trimmen
8.4.4 Wägung
8.4.5 Wasserballast

## Slide 14: Federtrimmung

## Slide 15: Aerodynamische Trimmung

## Slide 16: Inhalt
8.1 Zusammenhang von Schwerpunkt, Beladung und Trimmung
8.4.1 Aerodynamische Trimmung
8.4.2 Federtrimmung
8.4.3 Beladen und Trimmen
8.4.4 Wägung
8.4.5 Wasserballast

## Slide 17: Luftfahrzeug bis an die Grenzen belastet

## Slide 18: Wichtig: immer auf den Schwerpunkt achten!

## Slide 19: Inhalt
8.1 Zusammenhang von Schwerpunkt, Beladung und Trimmung
8.4.1 Aerodynamische Trimmung
8.4.2 Federtrimmung
8.4.3 Beladen und Trimmen
8.4.4 Wägung
8.4.5 Wasserballast

## Slide 20: Wägebericht (untere Hälfte)

## Slide 21: Eintrag der Wägung im Flughandbuch

## Slide 22: Inhalt
8.1 Zusammenhang von Schwerpunkt, Beladung und Trimmung
8.4.1 Aerodynamische Trimmung
8.4.2 Federtrimmung
8.4.3 Beladen und Trimmen
8.4.4 Wägung
8.4.5 Wasserballast

## Slide 23: Wasserballast
Da Wasserballast meistens in Tanks in der Flügelnase (vor der vorderen Schwerpunktgrenze) untergebracht ist, wird durch Einfüllen von Wasser die Masse der nichttragenden Teile nicht geändert. Jedoch erhöht sich die Flugmasse (und damit, - entsprechend dem Zweck des Wasserballasts -, die Flächenbelastung) und der Flugmassenschwerpunkt verschiebt sich nach vorne.
Einige Segelflugzeuge haben auch einen Wassertank im Heck. Mit Wasserballast im Heck kann eine mögliche vordere Schwerpunktlage durch Wasser in den Flügeltanks kompensiert werden. Beim Entleeren ist es wichtig, dass zuerst das Heckwasser und erst dann das Flügelwasser abgelassen werden muss, da sich sonst der Schwerpunkt zu weit nach hinten verlagern könnte. Deswegen ist oft der Griff für das Heckventil über dem der Flügelventile angeordnet.